# Niagara C

Горячий водопад. Котлы Niagara С имеют очень компактную конструкцию и гарантируют высокий уровень комфорта бытового горячего водоснабжения. Два бака общим объемом 40 литров обеспечивают мгновенный доступ к горячей воде, температура которой постоянно поддерживается на нужном уровне (расход воды более 1000 л/час).

Многофункциональный русифицированный ЖК-дисплей позволяет Вам контролировать и регулировать функциональные параметры и использовать погодозависимое управление (с датчиком наружной температуры). В итоге, Niagara С обеспечивает в вашем доме настоящий водопад горячей воды.

#### Комфорт горячего водоснабжения

- Два бака объёмом 40 литров из нержавеющей стали 316L для горячей воды и пластинчатый теплообменник в стандартной комплектации.

- Максимальный уровень комфорта горячего водоснабжения «три звезды» согласно европейскому стандарту EN13203.

- Производительность по нагреву воды для 19–21 л/мин при dt=25°C, измерения выполнялись в соответствии с требованиями EN625.

- Регулирование температуры с использованием четырех малоинерционных резистивных датчиков температуры с отрицательным температурным коэффициентом.

#### Комфорт нагрева

- Максимальный уровень комфорта благодаря автоматическому регулированию скорости циркуляционного насоса системы отопления.

- Система плавного зажигания для снижения уровня шума и увеличения срока службы.

- Топливная экономичность «три звезды» согласно стандарту EN 92/42.

- Полезная выходная тепловая мощность до 30 кВт.

- Насос и вентилятор с автоматической регулировкой скорости для снижения уровня шума и уменьшения расхода электроэнергии.

- Доступ к настройкам и регулировкам с панели управления, снабженной жидкокристаллическим дисплеем (максимальная мощность нагрева, номинальная мощность, задержанный запуск и т. п.).

- Первичный теплообменник из меди с защитным покрытием, вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали.

- Долговечная горелка из нержавеющей стали с функцией защиты от частых включений.

#### Удобная эксплуатация и установка

- Быстрое, простое и удобное управление с помощью панели управления с жидкокристаллическим дисплеем на русском языке.

- Может использоваться вместе с контуром рециркуляции системы горячего водоснабжения.

- Может использоваться вместе с цифровым пультом дистанционного управления, снабженным недельным таймером, термометром и встроенной системой самодиагностики.

- Может использоваться вместе с системой погодозависимого управления с датчиком уличной температуры.

#### Основные характеристики

| Модель | 25 CF | 25 FF | 30 FF |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность, кВт | 25 | 25 | 30 |
| Камера сгорания | открытая | закрытая | закрытая |
| Размеры ВхШхГ, мм | 943x600x460 | 943x600x460 | 943x600x460 |
| Вес, кг | 52 | 55 | 55 |

Описание Niagara C 25CF 25 30 FF

| Наст.котел 25 (ЗКС) / 40л | Niagara C 25FF | 72 275,14 РУБ | шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Наст.котел 25 (ОКС) / 40л | Niagara C 25CF | 69 179,39 РУБ | шт. |
| Наст.котел 30 (ЗКС) / 40л | Niagara C 30FF | 76 610,77 РУБ | шт. |