I.  Теплый пол Obogreff.

Вы стали счастливым обладателем ТЕПЛОГО ПОЛА Obogreff.

Obogreff можно применять с такими напольными покрытиями как : ламинат, ПВХ плитка, линолеум, ковролин.

Obogreff - это гибкая теплоизлучающая пленка. Состоящая из неметаллического греющего элемента, представляющего собой токопроводящий слой на основе углеродной композиции и медные токоведущие шины, запрессованные в лавсановый изолятор.

Технические характеристики:

  - габаритные размеры: ширина 500 мм, длина до 100 м, толщина 0,3мм.

  - источник электрического питания – электрическая сеть  220В.

  - напряжение питания – 220В частотой 50Гц.

  - удельная максимальная мощность  150 Вт/м2.

С ТЕПЛЫМ ПОЛОМ Obogreff применяются терморегуляторы с выносным датчиком пола:

-     с функцией программирования;

-     без функции программирования;

Подключение максимальной площади ТЕПЛОГО ПОЛА Obogreff:

-     к терморегулятору с силой тока 10А - 15м2

-     к терморегулятору с силой тока 16А - 23м2

Если обогреваемая площадь превышает указанную в инструкции-  необходимо установить дополнительное оборудование!

II. Схемы монтажа под различные напольные покрытия.

Монтаж термопленки

1.Подготовка пола.

.

Для ПВХ плитки:

На основание пола укладывается один либо два слоя фанеры, для достижения ровной и жесткой поверхности.

Для Ковролина, ламината, линолеума:

Поверхность пола должна быть ровной, сухой и чистой. Если основание - деревянные пол, то для достижения жесткости необходимо уложить один либо два слоя фанеры или ГВЛ.

2.Определение места укладки термопленки.

Места, на которых будет располагаться термопленка не должна находиться корпусная мебель, бытовая техника (все что может перекрыть теплоотдачу). В Местах расположения труб отопления, нагревательных элементов, каминов следует укладывать термопленку на расстоянии не менее 30 см от места нагрева.

3.Укладка теплоотражающего материала.

Для ПВХ плитки:

Теплоотражающий материал не укладывается

Для ковролина, ламината, линолеума:

Уложите теплоотражающий материал ФОЛЬГИРОВАННОЙ(ОТРАЖАЮЩЕЙ) ПОВЕРХНОСТЬЮ ВНИЗ на всей поверхности, где будет покрытие из ламината, ковролина, линолеума. Уложите его встык к друг другу после чего скрепите малярным скотчем между собой.

4.Нарезка термопленки.

Нарежьте термомленку согласно выбранной ранее схеме укладки полос. Места пайки термопленки требуется изолировать с помощью специальной электроизоляционной ленты с добавлением электроизоляционного герметика. Если в помещении повышенная влажность, то необходимо дополнительно заизолировать гидроизоляцией. Максимальная длина полосы термопленки 8м.п.

5. Укладка термопленки.

Для ПВХ плитки:

Приклейте термопленку к фанере согласно ранее выбранному расположению полос в комнате. Шнур питания 220Вольт необходимо уложить в заранее подготовленные штробы, на листах фанеры.

Для Ковролина, ламината, линолеума:

Уложите термопленку согласно ранее выбранному расположению полос в комнате. Термопленка укладывается медными шинами вверх, но так же не исключается укладка медными шинами вниз. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ УКЛАДЫВАТЬ ТЕРМОПЛЕНКУ С НАХЛЕСТОМ ДРУГ НА ДРУГА.

6. Электрические соединения.

Соедините термопленку по следующей схеме:

Рис1. Схема параллельного соединения.

7.Установка термодатчика.

Установите термодатчик  в любом удобном месте над термопленкой (предварительно сделав углубление под датчик) или под термопленкой(предварительно сделав углубление под датчик в теплоизоляции).

8. Установка и подключение терморегулятора.

Обесточьте систему питания. Установите терморегулятор согласно инструкции по монтажу. Подключите терморегулятор, руководствуясь электрической схемой на данный терморегулятор.

Терморегулятор с выносным датчиком температуры предназначен для  управления тепловыми процессами в пределах от 5 ºС до 40ºС в помещениях:

9.Прокладка электрического кабеля.

Питающие провода следует прокладывать рядом с термопленкой. Подвод питания к термопленке осуществляется гибким многожильным кабелем, подобранным в зависимости от мощности секции термопленки.

10.Тестирование системы обогрева

Проверьте надежность припаянных питающих проводов к медной шине на термопленке.

Проверьте надежность крепления магистральных проводов и проводов, непосредственно подсоединенных к терморегулятору.

Проверьте надежность соединения проводов в распределительной коробке.

Проверьте целостность самой термопленки во избежание повреждений.

При поврежднении термопленки, за исключением повреждения медной шины, следует изолировать место повреждения с двух сторон, используя электроизоляционную ленту.

III. Рекомендации по монтажу и эксплуатации пленочного теплого пола

Рекомендации по пайке медного провода к медной шине

Для коммутирующих контактов главной цепи (разъединителей, выключателей) максимальная температура при продолжительном режиме работы может достигать  для контактов, спаянных оловянистыми припоями - 100 и 90 °С.
Допустимая максимальная температура нагрева контактных соединений из меди, покрытых оловом (луженых) - 90 °С на воздухе и в масле.

Соединение, ответвление медных проводов сечением до 10 мм2 рекомендуется выполнять скруткой с последующей пропайкой, причем медные однопроволочные провода площадью сечения до 6 мм2, а также многопроволочные с небольшими площадями сечений паяют по скрутке.

Длина мест соединений скруткой должна составлять не менее 10-15 наружных диаметров соединяемых жил. Паяют свинцово-оловянным припоем с использованием флюса на основе канифоли ПОС 61 (бессурьмянистые ГОСТ 21931-76 трубка ф 2мм). Применять при пайке медных проводов кислоту и нашатырь ЗАПРЕЩЕНО, так как эти вещества постепенно разрушают места пайки.

Рисунок 1 - Конец многожильного провода после покрытия оловом (луженых).

Рекомендации по подготовке основания для монтажа пленочного теплого пола

- Перед укладкой  электронагревательных секций поверхность укладки должна быть очищена от мусора, грязи, краски, при необходимости выровнена.

- В случае применения теплоизоляции с лучеотражающим слоем (Полифом), необходимо укладывать вниз лучеотражающим слоем.

При выборе системы необходимо ответить на вопросы

1. Основная ли это система отопления или комфортный обогрев.

- Каков характер и особенности помещения, где планируется установить ТЕПЛЫЙ ПОЛ Obogreff.

Перед установкой убедитесь, что нагревательная секция выбрана, верно, с учетом особенностей Вашего помещения и задачи обогрева.

Выбор в зависимости от вида отопления

Система может быть использована в помещениях как с уже существующими системами отопления (как дополнительное (комфортное) отопление), так и в помещениях, не имеющих отопления (как основное отопление).

Следует различать понятия “общая площадь“ и “полезная площадь». Под общей площадью понимается вся площадь пола. Под полезной площадью понимается площадь, не занятая стационарно устанавливаемой мебелью (под которую теплый пол укладывать нет необходимости, так как тепловыделения в воздух там не будет) и с учетом отступов от стены 5 см. При установке системы пленочного обогрева  можно укладывать только в пределах полезной площади.

Планируйте мощность обогрева, исходя из следующих соображений

1.  Удельная мощность нагревательной секции должна составлять  до 150 Вт на квадратный метр.

2.  Максимальная длина нагревательной секции составляет 8 м.пог.

3.  При эксплуатации терморегулятора на 16А максимальная площадь монтажа теплого пола составляет 16 кв.м. В случае монтажа больших площадей рекомендуем проконсультироваться с рекомендованной монтажной организацией.

IV. Внимание:

- Пленочный теплый пол не предназначен для самостоятельного ремонта потребителем

- Перед включением теплый пол должен быть полностью развернутым и уложенным на обогреваемую поверхность.

- Подключение греющих элементов выполнять при отключенной сети.

- Запрещается включать греющие элементы в электрическую сеть, напряжение в которой не соответствует номинальному рабочему напряжению, указанному на маркировке или упаковке.

- Запрещается включать теплый пол, не проведя изоляцию контактов. Используйте только материалы, рекомендованные поставщиком.

- Шкаф управления установкой электрообогрева должен содержать входной автомат или выключатель, выбираемый по номинальному току, регулятор температуры с программой или без, силовое реле или иную коммутирующую аппаратуру, управляемую от регулятора температуры и подающую напряжение на электронагревательные секции, защитный автомат, выбираемый по быстродействию из условия селективности с времятоковой характеристикой, позволяющей защитить установку при коротких замыканиях и перегрузках в результате выхода электронагревателей из строя. ВДТ и АВДТ должны соответственно отвечать требованиям ГОСТ Р51326.1 и ГОСТ Р 51327.1

- При укладке теплого пола запрещается накладывать полосы друг на друга.

- Пленочный теплый пол не должен идти через «подвижный» шов и к таким областям, где имеется опасность разлома  плиты.

- К монтажу и обслуживанию электронагревательных секций  допускаются лица, имеющие квалификационную группу III согласно «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП) ознакомленные с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации электронагревательных секций.

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Сертификат  подтверждает

Качество приобретенной продукции и  устанавливает

сроки и условия гарантийного обслуживания

Гибкий нагревательный элемент для обогрева жилых помещений – ТЁПЛЫЙ ПОЛ «Obogreff»  ___________________________  м.пог.

Терморегулятор- модель__________________________ штук_____

| Дата продажи _______________ 20__г. | Продавец ______________ / / |
| --- | --- |
|  | Покупатель ______________ / / |
| М.П. |  |

При возникновении гарантийного случая обращаться к продавцу!

Срок действия обязательств по гарантийному

сертификату составляет  5 лет на пленку «Obogreff» с момента продажи.

Предприятие - изготовитель гарантирует нормальную работу ТЁПЛОГО ПОЛА «Obogreff» в течении срока, определяемого гарантийными обязательствами.

Предприятие - продавец обязуется выполнить гарантийные обязательства, при предъявлении гарантийного сертификата и схемы размещения теплого пола   с указанием места установки терморегулятора, сервисной коробки  и датчика температуры.

Гарантия на проданные компанией изделия подразумевает под собой бесплатный ремонт изделий в течение гарантийного срока, либо замену на аналогичные при соблюдении пользователем условий гарантии. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи изделия компанией.

Изделие снимается с гарантии и бесплатный ремонт не производится в следующих случаях:

Если изделие повреждено при транспортировке, хранении или нарушены правила эксплуатации; имеются следы постороннего вмешательства или была попытка несанкционированного ремонта; повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предметов, жидкостей, насекомых, животных; повреждения, вызванные использованием нестандартного или не прошедшего тестирования на совместимость оборудования; повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.

Система обогрева «Obogreff» - это комфортный обогрев пола с равномерной подачей тепла по всей обогреваемой площади.  Терморегулятор позволяет экономить потребление  электроэнергии для комфорта в помещении.